ELECTROTECNIA

28-02-12

CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA

1.- Aplicamos una tensión de 230 V., 50 Hz a un circuito serie RLC, de valores:

R = 340 Ω		L = 1,3 H		C = 20 µF

Calcula: Impedancia inductiva, Impedancia capacitativa, Impedancia total, Intensidad que circula, Factor de potencia y potencias activa, reactiva y aparente.

Criterio de calificación: 3 puntos

2.-  A una red de c.a. monofásica, de 230V , 50 Hz,  le conectamos 1 motor de 6 CV, cos φ = 0.75, η = 85 %

Calcula la potencia  y la intensidad absorbidas

Criterio de calificación: 2 puntos.

3.-  A una red de c.a. monofásica, de 230V , 50 Hz le conectamos los siguientes receptores:

- 20 lámparas incandescentes de 100 W

- 1 motor de  230  V, 2450 W, cos φ = 0.75.

- 10 lámparas de descarga de 35 W, cos φ = 0.6

Calcula la potencia total de la instalación (activa, reactiva y aparente) y  el factor de potencia de la instalación.

Criterio de calificación: 3 puntos.

4.-  Dibuja de forma aproximada la onda senoidal de una c.a. que tiene un valor eficaz de tensión de  25 V., y  una frecuencia de  50 Hz.  Calcula también la velocidad angular y  el periodo.

Criterio de calificación: 2 puntos.